В модели"Ш.И.К.-640" диваны, модули и кресло со спальным местом имеют каркас сиденья и спального места со строго горизонтальной поверхностью.

В диванах № 46,49; кресле № 47; модулях № 37,38,39,50,51,52,53,54 эластичным основанием сиденья и выкатной части спального места являются пружины растяжения (пружинные змейки) работающие по принципу рессоры. Без нагрузки пружина выгнута вверх (на 1см. посередине), а под нагрузкой прогибается вниз (на 1см. посередине). Сверху на пружины настелен ППУ повышенной плотности (марка "HR-35/35") толщиной 10см., имеющий равномерную толщину по всей площади.

В состав спального места дивана № 49; кресла № 47; модулей № 50,51,52,53,54 входит третья (головная) секция с настилом из ППУ, толщиной 3см, марки "ST-35/40".

Диваны разработаны и изготовлены в соответствии с ГОСТ-19917-93.

"Ш.И.К.-640"(46)

"Ш.И.К.-640"(47,49,50,51,52,53,54)

Кресло "Ш.И.К.-640 (04)" является мебелью только для сидения (без спального места), поэтому для большего комфорта сиденье имеет наклон (впереди высота чуть выше, чем у диванов и других модулей). Это решение является продуманным, специально заложенным в конструкцию для большей эргономичности изделия и браком на является.

Кресло "Ш.И.К.-640 (14)" (с ящиком для белья) и кресло "Ш.И.К.-640 (47)" (со спальным местом) имеют имеют такую же высоту сиденья, как и остальные модули.

Все модули разработаны и изготовлены в соответствии с ГОСТ-19917-93.

"Ш.И.К.-640"(04)	         "Ш.И.К.-640"(14)	                  "Ш.И.К.-640"(47)